| Barevně & |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednobarevný |  |  |  | 10 - 40 mil |  |
| termotransfer | 300 dpi | Oboustranně | 29 s/kartu | (0.25 - 1 mm) | 3 roky |

D	U	A	L	Y	S	C	A	R	D	P	R	I	N	T	E	R

Oboustranná barevná tiskárna k personalizaci plastových karet

Od hromadné personalizace karet po individuální tisk je Dualys3 jednoduchou volbou pro ty, kteří vyžadují oboustrannou personalizaci ID karet, ryzí kvalitu a  robustní bezpečnostní prvky.

Díky nejpokročilejšímu systému tisku na současném trhu tiskne tiskárna Dualys3 karty ve vysokém rozlišení v rámci pouhých vteřin. Toto řešení těží z nejnovějších kódovacích technologií: magnetických stop ISO nebo JIS2 a chytrých karet s kontaktními či bezkontaktními čipy (RFID). Tyto kódovací možnosti mohou být zkombinovány za účelem personalizace multifunkčních karet v rámci jediného běhu, což otevírá cestu k mnoha průmyslovým a komerčním aplikacím: identifikaci, biometrice, bezpečnosti, dopravě, finančním institucím, vzdělávacím institucím, věrnostním programům a zájmovým činnostem.

Dualys3 se dodává s přídavným podavačem na 100 karet, který lze v režimu ručního podávání rovněž využít jako kompaktní počítadlo v rámci tisku jednotlivých karet.

Jelikož se produkty spol. Evolis vyznačují trhem prověřenou spolehlivostí, tato se zavázala k dosahování ještě vyšší kvality a představila 3-letou záruku na kompletní řadu tiskáren Dualys3.

OBECNÉ SPECIFIKACE

DODÁVANÝ SOFTWARE

- Barevný tiskový modul

- Tisková hlava s rozlišením 300 dpi (11.8 bodů/mm)

- USB připojení. Možnost připojení přes Ethernet TCP-IP

- 16MB RAM k uložení až dvou karet (či 2 stran 1 karty)

- Překlápěcí modul umožňující oboustranný tisk

- Přídavný podavač na 100 karet (30 mil – 0,76 mm)

- Odkládací zásobník na 100 karet (30 mil – 0,76 mm)

- Ovládání pomocí 1 tlačítka a 4 LED

- eMedia Card Designer k návrhu a editaci jmenovek

- Kompatibilní s Windows™ XP, 2003 a Vista

- Propojení na databáze Microsoft™ Excel

TYPY PÁSEK

- 2-panelová KO černá mono páska - 500 karet/cívku

- 5-panelová YMCKO barevná páska - 200 karet/cívku

- 6- panelová YMCKO-K barevná páska - 200 karet/cívku

- Půlpanelová YMCKO barevná páska - 400 karet/cívku

- Jednobarevná páska - až 1000 karet/cívku (černá, červená, zelená, modrá, bílá, zlatá a stříbrná)

- Speciální pásky:

Holografický overlay - 350 karet/cívku

Stírací pole - až 1000 karet/cívku

REŽIMY TISKU

- Sublimace barevného barviva a jednobarev. termotransfer

- Rozšířený systém správy barev

- Tisk od okraje k okraji (po celé ploše karty)

- Oboustranný tisk

- Integrovaný šetřič pásky u jednobarevného tisku

MOŽNOSTI

•	Kódovací možnosti (mohou být kombinovány):
Magnetický pásek ISO 7811 HiCo/LoCo nebo JIS2
Smart kontaktní stanice - ISO 7816-2
Smart kontaktní stanice a kódovací jednotka - PC/SC EMV 2000-1
Bezkontaktní kód. jednotka - ISO 14443A, B, ISO 15693
Mifare, DesFire, HID iCLASS
Ostatní typy na vyžádání

•	Přídavný podavač na 100 karet	• Ruční podavač

•	Cestovní brašna		• Čisticí sady

RYCHLOST TISKU

Rychlost personalizace závisí na designu karty a nastavení tiskárny

- Barevně 1 strana (YMCKO): 150 karet/hodinu

- Barevně 2 strany (YMCK0-K): 125 karet/hodinu

- Jednobarevně 1 strana: až 1000 karet/hodinu

- Jednobarevně 2 strany: až 350 karet/hodinu

PODPOROVANÉ PLATFORMY

ZÁRUKA

- Windows™ XP, 2003 a Vista, 32 & 64bit

- Mac™ OS X v10.2, 10.3 a 10.4

- Linux

Při použití originálních produktů spol. Evolis dosáhnete nejlepších výsledků a delší životnosti vaší tiskárny.

• Tiskárna a tisková hlava: záruka 3 roky, neomezený počet tiskových běhů2

Typy karet

Formát karet

Tloušťka karet

Kapacita podavače karet

Kapacita odkladače karet

Rozměry tiskárny

Hmotnost tiskárny

Připojení

Napájení

Provozní podmínky

- Veškeré PVC, kompozitní PVC, PET, ABS1 a speciální lakované karty

- ISO CR-80 - ISO 7810 (3,375" x 2,125" - 53,98 mm x 85,60 mm)

- Od 10 mil (0,25 mm) do 40 mil (1 mm) – Oboustranný tisk se doporučuje od tloušťky 20 mil (0,50 mm)

- 100 karet (30 mil - 0,76 mm), 300 karet (10 mil - 0,25 mm)

- 100 karet (30 mil - 0,76 mm), 300 karet (10 mil - 0,25 mm)

- Výška: 9,25” (235 mm) - Délka: 17,59” (447 mm) - Šířka: 9,33” (237 mm)

- 16,31 Lbs (7,4 Kg)

- USB (kabel je součástí dodávky) – Možnost připojení přes Ethernet TCP-IP

- Napájení: 110-230 V AC, 1,8 A, 60-50 Hz – Tiskárna: 24 V DC, 3 A

- Min/max. provozní teploty: 59° / 86° F (15° / 30° C) Relativní vlhkost: 20% až 65% nekondenzující. Min/max. skladovací teploty: 23° / 158° F (-5° / +70° C) Skladovací relativní vlhkost: 20% až 70% nekondenzující.
Provozní ventilace: volný vzduch

- Za určitých podmínek.

- Pouze při dodržování určitých podmínek a používání originálního spotřebního materiálu od společnosti Evolis.

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road Suite 190 – Fort Lauderdale

FL 33309 – USA

Tel: (954) 491-9898

Fax: (954) 491-5140 evolisinc@evolis.com

EVROPA, BLÍZKÝ VÝCHOD, AFRIKA Evolis Card Printer

29, Avenue de la Fontaine Z.I. Angers Beaucouzé 49070 Beaucouzé - France Tel: + 33 (0) 241 367 606

Fax: + 33 (0) 241 367 612 info@evolis.com

ASIE A TICHOMOŘÍ

Evolis Asia Pte Ltd

Centennial Tower, Level 21

3 Temasek Avenue

Singapore 039190

Tel: +65 6549 7606

Fax: +65 6549 7001 evolisasia@evolis.com

DVAKRÁT PRO VÁS

# Text boxes

© 2007 Evolis Card Printer. Všechna práva vyhrazena. Veškeré informace, popisy, vyobrazení a ostatní detaily uváděné v tomto dokumentu nejsou závazné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Všechny ostatní produkty a značky jsou ochrannými  či registrovanými známkami příslušných vlastníků. Červen 2007. Foto: Calvez Actinic