| Barevně & |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednobarevný |  |  |  | 0,25 - 1 mm |  |
| termotransfer | 300 dpi | Jednostranně | 24 s/kartu | (10 - 40 mil) | 3 roky |

P	E	B	B	L	E	C	A	R	D	P	R	I	N	T	E	R

barevná tiskárna pro personalizaci plastových karet

Tiskárna Pebble4 je navržena tak, aby splnila vaše veškerá očekávání ať se jedná o malé objemy či hromadné personalizace plastových karet. V současnosti je Pebble4 ideálním řešením pro jakýkoliv druh aplikace, která vyžaduje jednostranný tisk ID karet, zaměstnaneckých průkazů, studentských průkazů, přístupových visaček, dopravních průkazů, věrnostních karet, platebních karet a mnoha jiného.

Díky nejpokročilejšímu systému tisku na současném trhu tiskne Pebble4 karty ve vysokém rozlišení v rámci pouhých vteřin. Toto řešení těží z nejnovějších kódovacích technologií: magnetických stop ISO nebo JIS2 a chytrých karet s kontaktními či bezkontaktními čipy (RFID). Tyto kódovací možnosti mohou být zkombinovány za účelem personalizace multifunkčních karet v rámci jediného běhu.

Pebble4 se dodává s pohodlným přídavným podavačem na 100 karet, který lze v režimu ručního podávání rovněž využít jako elegantní počítadlo v rámci tisku jednotlivých karet, které pak lze okamžitě předat jejich držiteli.

Pebble4 lze objednat ve třech průhledných barvách, které lze změnit: přejděte z barev rudého ohně na zelenou džungli a pak na modrý oceán, aby tak Pebble4 vždy ladila s vaším prostředím či vkusem.

Řada tiskáren Pebble4 hrdě nese znaky spol. Evolis a jejího závazku k vysoké spolehlivosti. Vyznačuje se tudíž nesrovnatelnou kvalitou a revoluční 3-letou zárukou.

OBECNÉ SPECIFIKACE

DODÁVANÝ SOFTWARE

- Barevný tiskový režim

- Tisková hlava s rozlišením 300 dpi (11.8 bodů/mm)

- USB připojení.

- Možnost připojení přes Ethernet TCP-IP

- 16MB RAM

- Přídavný podavač na 100 karet (30 mil - 0.76 mm)

- Odkládací zásobník na 50 karet (30 mil - 0.76 mm)

- Ovládání pomocí 1 tlačítka a 4 LED

- Tiskárna se dodává v barvách:
   
   oceánská modř, ohnivě červená, pralesní zeleň

- Cardpress Standard lze objednat zvlášť

- Kompatibilní s Windows™ XP, 2003 a Vista

- Propojení na databáze Microsoft™ Excel

TYPY PÁSEK

- 2-panelová KO černá mono páska - 500 karet/cívku

- 5-panelová YMCKO barevná páska - 200 karet/cívku

- Půlpanelová YMCKO barevná páska - 400 karet/cívku

- Jednobarevná páska - až 1000 karet/cívku (černá, červená, zelená, modrá, bílá, zlatá a stříbrná)

- Speciální pásky:

Holografický overlay - 350 karet/cívku

Stírací pole - až 1000 karet/cívku

REŽIMY TISKU

- Sublimace barevného barviva a jednobarev. termotransfer

- Rozšířený systém správy barev pro velmi kvalitní obrázky

- Tisk od okraje k okraji (po celé ploše karty)

- Integrovaný šetřič pásky u jednobarevného tisku

MOŽNOSTI

•	Kódovací možnosti (mohou být kombinovány):
Magnetický pásek ISO 7811 HiCo/LoCo nebo JIS2
Smart kontaktní stanice - ISO 7816-2
Smart kontaktní stanice a kódovací jednotka - PC/SC EMV 2000-1
Bezkontaktní kód. jednotka - ISO 14443A, B, ISO 15693
Mifare, DesFire, HID iCLASS
Ostatní typy na vyžádání

•	Přídavný podavač na 100 karet (též v barvě tiskárny)

• Ruční podavač (též v barvě tiskárny)

•	Cestovní brašna

•	Čisticí sada

RYCHLOST TISKU

Rychlost personalizace závisí na designu karty a nastavení tiskárny

- Barevně (YMCKO): 150 karet/hodinu

- Jednobarevně až 1000 karet/hodinu

PODPOROVANÉ PLATFORMY

- Windows™ XP, 2003 a Vista, 32 & 64bit

- Mac™ OS X v10.2, 10.3 a 10.4

- Linux

ZÁRUKA

Při použití originálních produktů spol. Evolis dosáhnete nejlepších výsledků a delší životnosti vaší tiskárny.

• Tiskárna a tisková hlava: záruka 3 roky, neomezený počet tiskových běhů2

Typy karet

Formát karet

Tloušťka karet

Kapacita podavače karet

Kapacita odkladače karet

Rozměry tiskárny

Hmotnost tiskárny

Připojení

Napájení

Provozní podmínky

- Veškeré PVC, kompozitní PVC, PET, ABS1 a speciální lakované karty

- ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm – 3,375” x 2,125”)
ISO CR-79 (52,10 mm x 83,90 mm – 3,303” x 2,051”) volitelně

- Od 0,25 mm (10 mil) do 1 mm (40 mil)

- 100 karet (0,76 mm - 30 mil), 300 karet (0,25 mm - 10 mil)

- 50 karet (0,76 mm - 30 mil), 150 karet (0,25 mm - 10 mil)

- Výška: 192 mm (7,55”) - Délka: 396 mm (15,59”) - Šířka: 235 mm (9,25”)

- 5,9 Kg (13 lbs)

- USB (kabel je součástí dodávky) – Možnost připojení přes Ethernet TCP-IP

- Napájení: 110-230 V AC, 1,8 A, 60-50 Hz – Tiskárna: 24 V DC, 3 A

- Min/max. provozní teploty: 59° / 86° F (15° / 30° C) Relativní vlhkost: 20% až 65% nekondenzující. Min/max. skladovací teploty: 23° / 158° F (-5° / +70° C) Skladovací relativní vlhkost: 20% až 70% nekondenzující.
Provozní ventilace: volný vzduch

- Za určitých podmínek.

- Pouze při dodržování určitých podmínek a používání originálního spotřebního materiálu od společnosti Evolis.