S	E	C	U	R	I	O	N	C	A	R	D	P	R	I	N	T	E	R

| Barevně & |  |  | Oboustranný |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednobarevný | Laminovací |  | tisk & |  |  |
| termotransfer | stanice | 300 dpi | Lamination | 100 karet | 2 roky |

Bezpečný způsob, jak si vyzkoušet pokročilé technologie

Pokročilé a  flexibilní možnosti kódování

Tiskárna Securion představuje nejjednodušší volbu řešení k presonalizaci a laminaci bezpečnostních karet přímo na místě. Tiskárna bezproblémově drží krok se vzrůstajícími požadavky na zabezpečení dat,  prevenci jejich falšování a podstané prodloužení životnosti všech druhů karet.

Tato kompaktní tiskárna nabízí možnost oboustranného zpracování jak v tiskovém, tak laminačním modulu. Ochranný film je po procesu grafické a elektronické personalizace na povrch aplikován pomocí technologie laminárního válce. Film tvoří buď spojitá vrstva laku nebo laminační vrstva. Editace a kódování bezpečnostní ID karty je pouze otázkou jediného běhu.

Securion podporuje nejpokročilejší možnosti kódování

ISO 7811, JIS2 magnetické kódování v HiCo a LoCo.

Kontaktní stanice s možností kódování smart karet, ISO 7816-2.

Kódování bezkontaktních karet odpovídající standardům ISO 14443 A a B,
     Mifare, Desfire, a HID ISO 15693.

Všechny možnosti lze jednoduše kombinovat dle specifických požadavků.

Moderní technologie plní vaše požadavky na zabezpečení

Důvěřujte pouze originálním produktům spol. Evlois

Logo originálních produktů spol. Evolis vám umožní těžit z výhod kvalitního spotřebního materiálu na zakázku.

Tiskové pásky

Maximalizujte kvalitu obrázků a barevných textur.

Také k dispozici v půlpanelovém formátu umožňujícím nejlepší poměr cena-výkon.

Hodnotný pomocník pro tisk ID karet vysoké kvality.

Laminační filmy

Lze aplikovat dva druhy filmu: vrstva overlay nebo patch panel (laminační vrstva).
Laminační vrstvu  lze použít k dlouhodobé (déle než 3 roky) ochraně ID karet.

Přidejte holografické prvky, které zabrání či znesnadní padělání.
Spol. Evolis nabízí personalizaci pomocí hologramů vyhovující všem potřebám trhu: od jednoduchých po víceprvkové hologramy, od jednoduché identifikace po nejvyšší stupeň ochrany.

Zámek Kensington®

Zabezpečuje celou tiskárnu

Standardní

Ethernet a USB porty

pro snadné připojení

Systém barevného tisku tiskárny Securion optimalizuje grafickou kvalitu a poskytuje nejlepší výkon ve své třídě, který z ní činí nejslibnější tiskárnu karet na trhu.

Jednoduché avšak účinné bezpečnostní prvky tiskárny Securion se skládají z bezpečnostního systému Kensington®, ochrany heslem a centrálního zámku, který chrání spotřební materiál (karty a pásky).

Vysoce sofistikované možnosti kódování tiskárny Securion ji umožňují personalizaci jakýchkoliv karet včetně těch pokročilejších.

Moderní laminovací stanice tiskárny Securion pracuje se všemi druhy filmů: laminace (patch panel)  nebo overlay, holografické nebo obyčejné, čímž zajišťuje bezchybnou ochranu vašich ID karet.

Překlápěcí modul k personalizaci a laminaci karet na obou

Zásobník na

prázdné karty v připojitelném podavači na 100 karet

Mag., Smart & Bezkontaktní kódovací technologie*

Přední ovládací panel se 4 tlačítky, dvouřádkovým LCD a LED diodami indikujícími okamžitý stav tiskárny

Bezpečnostní zámek, který brání přístupu k prázdným kartám, páskám, filmům, a vyřazovací přihrádce

Připojitelný odkladač na 100 karet

Zásobník na vadné karty

Široký výběr použití

Securion personalizuje a výkonně chrání bezpečnostní ID karty  jakéhokoliv uplatnění – od jednoduchých ID karet po nezfalšovatelnou bezpečnost:

A u všech použití, kde je vyžadována nezfalšovatelná identifikace a vysoká odolnost

Potřeby státu

Občanské průkazy, řidičské průkazy, karty pojištěnce, apod.

Bezpečnost a identifikace

ve firmách, přístavech a letištích, školách a univerzitách

SPECIFIKACE TISKÁRNY

PODPOROVANÉ PLATFORMY

- Barevný tiskový modul a laminační jednotka

- Tisková hlava s rozlišením 300 dpi (11.8 bodů/mm)

- USB připojení. Možnost připojení přes Ethernet TCP-IP

- 16MB RAM k uložení až dvou karet (či 2 stran 1 karty)

- Překlápěcí modul umožňující oboustranný tisk a laminaci

- Přídavný podavač na 100 karet (0,76 mm - 30 mil)

- Odkládací zásobník na 100 karet (0,76 mm - 30 mil)

- Vyřazovací přihrádka na 15 karet (0,76 mm - 30 mil)

- Dvouřádkové LCD a stavové LED

- Systém zamykání, který zabezpečuje přístup k prázdným kartám, páskám, filmům a vyřazeným kartám

- Podpora pro systém zamykání Kensington®

• WindowsTM XP, 2003 a Vista, 32 & 64bit

TYPY PÁSEK PRO TISKOVÝ MODUL

- 2-panelová KO černá mono páska - 500 karet/cívku

- 5-panelová YMCKO barevná páska - 200 karet/cívku

- 6- panelová YMCKO-K barevná páska - 200 karet/cívku

- Půlpanelová YMCKO barevná páska - 400 karet/cívku

- Jednobarevná páska - až 1000 karet/cívku (černá, červená, zelená, modrá, bílá, zlatá a stříbrná)

TYPY FILMŮ PRO LAMINAČNÍ MODUL

- Běžný tenký overlay film, celý povrch karty - 400 karet/cívku

- Čirý laminační (patch 1 mil) film - 200 karet/cívku

- Čirý laminační (patch 0,6 mil) film - 200 karet/cívku

- Zvláštní laminační (patch) filmy či overlay filmy na vyžádání

TISKOVÝ REŽIM

- Sublimace barevného barviva a jednobarev. termotransfer

- Rozšířený systém správy barev

- Oboustranný tisk

- Tisk od okraje k okraji (po celé ploše karty)

MOŽNOSTI

•	Kódovací možnosti (mohou být kombinovány):
Magnetický pásek ISO 7811 HiCo/LoCo nebo JIS2
Smart kontaktní stanice - ISO 7816-2
Smart kontaktní stanice a kódovací jednotka - PC/SC EMV 2000-1
Bezkontaktní kód. jednotka - ISO 14443A, B, ISO 15693
Mifare, DesFire, HID iCLASS
Ostatní typy na vyžádání

•	Přídavný podavač na 100 karet v barvě: Rubín, Laguna, Ledovec

LAMINAČNÍ REŽIM

- Overlay po celém povrchu karty a laminační filmy

- Oboustranná laminace

- Rozsah rychlostí: 2 mm/s až 18 mm/s

- Rozsah teplot: 100°C až 180°C (212°F až 356°F)

ZÁRUKA

Při použití originálních produktů spol. Evolis dosáhnete nejlepších výsledků a delší životnosti vaší tiskárny

•	Tiskárna, laminační modul, tisková hlava a laminační válec jsou kryty zárukou: 2 roky nebo maximálně 100 000 vložených karet*

*	Pouze při dodržování určitých podmínek a používání originálního spotřebního materiálu od společnosti Evolis

RYCHLOST TISKU A LAMINACE

Rychlost personalizace závisí na designu karty a nastavení rychlosti laminace

- YMCK-K, 1,0 mil patch jednostranně - 85 až 105 karet/hodinu

- YMCK, 1.0 mil patch jednostranně - 95 až 120 karet/hodinu

Typy karet

Formát karet

Tloušťka karet

Kapacita podavače karet

Kapacita odkladače karet

Rozměry tiskárny

Hmotnost tiskárny

Připojení

Napájení

Provozní podmínky

Veškeré PVC nebo kompozitní PVC karty

ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm - 3,375" x 2,125")

Od 0,25 mm (10 mil) do 1 mm (40 mil)

Pro laminaci min. 0,50 mm (20 mil), doporučuje se od 0,76 mm (30 mil)

100 karet (0,76 mm - 30 mil)

100 karet (0,76 mm - 30 mil)

Bez odkladače: D 562,7 mm x Š 262,16 mm x V 274,64 mm (D 22,15" x Š 10,32" x V 10,81")

S odkladačem: D 658,2 mm x Š 262,16 mm x V 274,64 mm (D 25,91" x Š 10,32" x V 10,81")

15,4 Kg (33,15 Lbs)

USB a Ethernet porty (USB kabel je součástí dodávky)

110-230 V AC, 60-50 Hz

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA Evolis Card Printer

29, Avenue de la Fontaine - Z.I. Angers Beaucouzé

49070 Beaucouzé - France

Tel: + 33 (0) 241 367 606 · Fax: + 33 (0) 241 367 612

info@evolis.com

AMERICAS Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road - Suite 190 Fort Lauderdale - FL 33309 – USA

Tel: (954) 491-9898 · Fax: (954) 491-5140 evolisinc@evolis.com

ASIA PACIFIC

Evolis Asia Pte Ltd

Centennial Tower, Level 21 - 3 Temasek Avenue

Singapore 039190

Tel: +65 6549 7606 · Fax: +65 6549 7001

evolisasia@evolis.com

DOUBLE YOU

# Text boxes

Oboustranná tiskárna

k personalizaci a laminaci karet

© 2007 Evolis Card Printer. Všechna práva vyhrazena. Veškeré informace, popisy, vyobrazení a ostatní detaily uváděné v tomto dokumentu nejsou závazné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Všechny ostatní produkty a značky jsou ochrannými  či registrovanými známkami příslušných vlastníků. Červen 2007. Foto: Calvez Actinic

Min/max. provozní teploty: 59° / 86° F (15° / 30° C) Relativní vlhkost: 20% až 65% nekondenzující. Min/max. skladovací teploty: 23° / 158° F (-5° / +70° C) Skladovací relativní vlhkost: 20% až 70% nekondenzující.
Provozní ventilace: volný vzduch