Karty, které se tisknou samy!

T	A	T	T	O	O	C	A	R	D	P	R	I	N	T	E	R

| Barevně & |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednobarevný |  |  |  | 0,25 – 0,76 mm |  |
| termotransfer | 300 dpi | Jednostranně | 100 karet | (10 - 30 mil) | 1 rok |

Kompaktní rozměry, snadná obsluha, základní funkce a nízké náklady: tiskárna Tattoo2 je tím nejvýhodnějším řešením pro maloobjemový tisk a mobilní aplikace.

Tattoo2 je schopna personalizovat vaše předtištěné nebo prázdné plastové karty v jedné či více barvách během několika vteřin.

Tattoo2 vám díky standardnímu rozlišení 300 dpi a schopnosti tisku téměř k okraji karty umožní tisknout obrázky, texty, čárové kódy a loga dle vašich požadavků.

Tattoo2 je flexibilní řešení, které nabízí dva režimy podávání karet. Karty mohou být podávány automaticky díky podavači na 100 karet. Mohou být však také podávány ručně s možnosti jejich okamžitého odběru.

Tiskárna je také vybavena připojitelným odkladačem, který sbírá vytištěné karty.

Elegantní a moderní tiskárna Tattoo2 je v současnosti nejkompaktnější tiskárnou na plastové karty ve své třídě.

Vejde se kamkoliv: kancelář, pulty recepce a dokonce i pulty v obchodech.

Tattoo2 plně uspokojuje specifické potřeby malých organizací, které tisknou průkazy či karty v malých objemech nebo pouze občasně: sportovní kluby, MSP, maloobchodní řetězce, školy, knihovny a místní úřady

Je ideální pro členské a zákaznické karty, jmenovky pro návštěvníky či zaměstnance a mnoho dalších případů.

Karty, které se tisknou samy!

OBECNÉ SPECIFIKACE

PODPOROVANÉ PLATFORMY

- Barevný tiskový režim

- Tisková hlava s rozlišením 300 dpi (11.8 bodů/mm)

- USB připojení.

- 16MB RAM

- Přídavný podavač na 100 karet (30 mil - 0.76 mm)

- Odkládací zásobník na 15 karet (30 mil - 0.76 mm)

- Ovládání pomocí 1 tlačítka a 4 LED

- Dodává se v barevném provedení: ohnivě červená

- Automatické přizpůsobení tloušťce karet

• Windows™ XP, Server 2003 a Vista 32 & 64bit

DODÁVANÝ SOFTWARE

• eMedia Trial – 30-ti denní zkušební verze

TYPY PÁSEK

- 5-panelová YMCKO barevná páska - až 100 karet/cívku

- Jednobarevné pásky - až 600 karet/cívku (černá, červená, zelená a modrá) - až 500 karet/cívku (bílá, zlatá a stříbrná)

- Jednobarevné pásky BlackWAX (pro plastové karty z ABS a speciální karty s laminační vrstvou) - až 600 karet/cívku

REŽIMY PODÁVÁNÍ KARET

• Automatický podavač nebo ruční podávání

MOŽNOSTI / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Přídavný podavač na 100 karet

- Čisticí sady

REŽIMY TISKU

- Sublimace barevného barviva a jednobarev. termotransfer

- Integrovaný šetřič pásky u jednobarevného tisku

ZÁRUKA

Při použití originálních produktů spol. Evolis dosáhnete nejlepších výsledků a delší životnosti vaší tiskárny.

• Tiskárna a tisková hlava: záruka 1 rok, neomezený počet tiskových běhů2

RYCHLOST TISKU

Rychlost personalizace závisí na designu karty a nastavení tiskárny

- Barevně (YMCKO): 40 vteřin/kartu

- Jednobarevně: 7 vteřin/kartu

- Veškeré PVC, kompozitní PVC, PET, ABS1 a speciální lakované karty

- ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm - 3,375" x 2,125"]

- Od 0,25 mm (10 mil) do 0,76 mm (30 mil)

- 100 karet (0,76 mm - 30 mil), 300 karet (0,25 mm - 10 mil)

- 15 karet (0,76 mm - 30 mil), 45 karet (0,25 mm - 10 mil)

- Výška: 166 mm (6,53") - Délka: 290 mm (11,42") / 368 mm (14,49") s připojitelným odkladačem Šířka: 187 mm (7,36")

- 2,4 Kg (5,3 Lbs)

- USB (kabel je součástí dodávky)

- Napájení: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 nebo 1,8 A
Tiskárna: 24 V DC, 3 A

- Min/max. provozní teploty: 59° / 86° F (15° / 30° C) Relativní vlhkost: 20% až 65% nekondenzující. Min/max. skladovací teploty: 23° / 158° F (-5° / +70° C) Skladovací relativní vlhkost: 20% až 70% nekondenzující.
Provozní ventilace: volný vzduch

Typy karet

Formát karet

Tloušťka karet

Kapacita podavače karet

Kapacita odkladače karet

Rozměry tiskárny

Hmotnost tiskárny

Připojení

Napájení

Provozní podmínky

- Za určitých podmínek.

- Pouze při dodržování určitých podmínek a používání originálního spotřebního materiálu od společnosti Evolis.

- 0,25 mm (10 mil) karty musí být používány pouze pro jednobarevný potisk

EVROPA, BLÍZKÝ VÝCHOD, AFRIKA

Evolis Card Printer

14, avenue de la Fontaine

Z.I. Angers-Beaucouze

49070 Beaucouze – France

Tel: +33(01241 367 606

Fax:+33 |0] 241 367 612 info@evolis.com

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road - Suite 190

Fort Lauderdale FL 33309 – USA

Tel: (954) 491-9898

Fax: (954) 491-5140 evolisinc@evolis.com

ASIE A TICHOMOŘÍ

Evolis Asia Pte Ltd

120 Lower Delta Road

#13-12 Cendex Centre

Singapore 169208

Tel: +65 6377 9731

Fax: +65 6278 7002 evolisasia@evolis.com

DVAKRÁT PRO VÁS

# Text boxes

© 2007 Evolis Card Printer. Všechna práva vyhrazena. Veškeré informace, popisy, vyobrazení a ostatní detaily uváděné v tomto dokumentu nejsou závazné a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Všechny ostatní produkty a značky jsou ochrannými  či registrovanými známkami příslušných vlastníků. Červen 2007. Foto: Calvez Actinic